## Slide 1
工作述职
真健康（北京）医疗科技有限公司
汇报人：陈卓哲
部门：产品开发部
汇报日期：2023/11/29

## Slide 2
姓名：陈卓哲 手机：15011530028
学校：长春理工大学 专业：光信息科学与技术
岗位：嵌入式软件工程师
入职时间：2023.8.28
一、个人简介

## Slide 3
工作经历：
2020.11 – 2023.08 北京谊安医疗系统股份有限公司 嵌入式软件工程师
2017.10 – 2020.05 北京东方瑞丰航空技术有限公司 嵌入式工程师
2017.06 – 2017.09 清能德创电气技术（北京）有限公司 硬件工程师
2014.08 – 2017.05 北京金自天正智能控制股份有限公司 嵌入式工程师
一、个人简介

## Slide 4
二、工作总结
项目 | 工作成果 | 问题
1.便携式穿刺手术机器人 | 1.维护并优化V1版本 （1）测试解决三代运动不到位问题、SN码错发问题、测试三代电位器数值不正确问题、堵转等、位置指令大概100ms后再发送停止指令才可生效、有时堵转后通信无反应。 （2）测试电位器间隙，原本滞回在0.3mm左右，结构优化后电位器滞回减小到0.1mm以内。 （3）繁操作后有时不再运动，控制方式改为控制板进行位置反馈控制，位置反馈用编码器，向驱动板发送速度指令，速度模式最快响应周期约16ms。 （4）测试新100装置，重新校准，去掉限位。 （5）测试三代100装置电位器无效范围，约4.2mm，发现硬件设计导致电位器读数丢失4%，在新版本中更改。 2.设计实现V2版本 （1）编写软件通信协议文档。 （2）讨论绝对值编码器问题。 （3）评审新版原理图。 （4）创建新版设计stm32h743基于HAL库的工程模版，freertos操作系统，编写各外设驱动，各功能模块。 （5）测试新版电位器。 | 1.40版本可单独设计硬件。

## Slide 5
二、工作总结
项目 | 工作成果 | 问题
2.肺活量计 | 1.编写新版设计方案。 2.调研压差探头。 | 

## Slide 6
二、工作总结
项目 | 工作成果 | 问题
3.体表定位带 | 1.安全芯片选型，凌科芯安，LCS2110R，单片1.5元，I2C接口，内置E2，16kb。 2.讨论控制板硬件改版方案，去掉电源隔离，电池检测接单片机adc，控制板增加E2，增加一路灯光控制，usb接口用Type-c，增加oled显示信息，讨论灯带柔性PCB连接方式，考虑加无线通信，与上位机交互识别。 3. I2C多路IO芯片选型，TCA9535，16路IO。 4.编写设计方案并讨论，添加指示灯，增加纽扣电池方案，两种方案兼容同一个柔性pcb上。 5.控制盒上使用三路Type-c接口，均可充电或连接定位带，内部电路实现切换。 6.协助完成定位带硬件设计。 | 1.考虑后续可模仿手环设计。

## Slide 7
二、工作总结
项目 | 工作成果 | 问题
4.光谱仪 | 1.评审电路图。 2.编写通信及控制程序。 | 

## Slide 8
三、计划
1.根据需求，继续完成现有项目。
2.积累现有的嵌入式技术。
3.思考未来产品技术发展方向。

## Slide 9
感谢关注
真健康（北京）医疗科技有限公司